## Slide 1: STADIUL ACTUAL AL CERCETARILOR PRIVIND CURGEREA FLUIDELOR IN MEDII POROASE

## Slide 2: 1. MEDIUL POROS 1.1 Descrierea mediului poros
În general putem defini mediul poros ca un material care are goluri interiore (interstiţii, spaţii poroase sau pori), ce pot comunica între ele si sunt distribuite aleator ca forma si marime.
Mediile poroase pot fi:
a) naturale: solul, rocile sedimentare (nisipurile, gresiile, calcarele, dolomitele, argilele şi marnele).
b) artificiale: beton, caramizi, ceramica, vata minerala, filtre, etc
Exemple de medii poroase:
a)secţiune transversală prin firul de păr;
b)secţiune longitudinală prin rădăcina
firului de păr;
c) plămân uman;
d) secţiune radială în lemn;
e) secţiune transversală în lemn;
f) aur poros folosit în medicină;
g) material folosite în construcţia
protezelor;
h) rocă poroasă;
i) spumă metalică (burete metalic).

## Slide 3: 1. MEDIUL POROS 1.1 Descrierea mediului poros
Mediul poros este format din mai multe faze:
- faza solida;
- faze fluide: lichide si gaze;
Reprezentarea schematica a mediului poros:
Există două moduri de definire a proprietăţilor locale ale unui mediu poros:
- prin noţiunea de volum elementar reprezentativ (VER);
- prin noţiunea de funcţii aleatoare.

## Slide 4: 1. MEDIUL POROS 1.1 Descrierea mediului poros
Mărimea VER trebuie să fie:
- suficient de mare pentru a conţine un mare număr de pori, astfel încât să se poată defini o proprietate medie globală, cu asigurarea că efectul fluctuaţiilor de la un por la altul este neglijabil;
- suficient de mic pentru ca variaţiile parametrilor de la un domeniu la altul să poată fi reprezentate prin funcţii continue, pentru a putea utiliza analiza infinitezimală (fără a introduce astfel erori caracteristice aparatelor de măsură la scară microscopică;

## Slide 5: 1.2 Porozitatea
Dacă se consideră un anumit volum dintr-un mediu poros, raportul dintre volumul porilor şi volumul total al rocii se numeşte porozitate totală (sau absolută). În cazul rocilor consolidate unii pori sunt închişi. Astfel în calculul porozităţii efective se ia în considerare doar volumul porilor aflaţi în interco-municaţie. Nisipul şi gresiile au o porozitate totală de aproximativ 30 %. Există şi roci compactate (calcarul şi dolomitele) care au o porozitate mare. Rocile cristaline şi metamorfice au o porozitate de 1..5 %.
Din punctul de vedere al condiţiilor genetice ale porilor, aceştia pot fi:
1. porii primari:
2. porii secundari:
Porozitatea poate varia în timp datorită cimentării rocilor granuloase sau tasării.
Porozitatea totală n se defineşte:
(1)
unde: Vp este volumul porilor;
Vs- fazei (scheletului) solid;
Indicele porilor e se defineste:
(2)

## Slide 6: 1.3 Porozitatea şi granulozitatea
  Pentru mediileporoaseneconsolidate se poateanaliza, princernere, compoziţiagranulometrică a materialuluirespectiv reprezentata de:
- curba granulometrică, care reprezintăvariaţiaprocentului (în volume saugreutate) din particulele care traversează o sită cu ochiuri de diametru dat.
Se numeştediametrueficace (d10) dimensiuneapentru care 10% din elementelemediuluisuntmaimicidecâtd10.
Pentru o secţiune a mediuluiporos se poatedefini:
- porozitatea de suprafaţătotalăns:
(3)
Dacă distribuţiamărimiiporilorestealeatoare, porozitatea de suprafaţăesteindependentă de orientareasuprafeţeistudiateşi are aceeaşivaloare cu porozitatea de volum.
- suprafaţa specificăSsp:
(4)
Ssp variazăfoartemult de la un mediu la altul, fiind cu atâtmai mare cu câtmediulestemaidivizat (mai fin).

## Slide 7: 2. CURGEREA PRIN MEDII POROASE 2.1. Tipuri de curgere
Vom defini sistemul curgerii intr-un mediu poros (SCMP) ca avand ca elemente: mediul poros, unul sau mai multe lichide, aerul.
Curgerea saturata- este atunci cand porozitatea mediului poros este total ocupata de lichid;
Curgerea nesaturata- cand porozitatea este partial umpluta cu lichid, restul cu aer;
Curgerea partial saturate (variabil saturata)- cand mai multe zone saturate si nesaturate pot coexista;
Curgerea omogena- este atunci cand mediul poros este complet saturat cu o singura faza;
Curgerea eterogena- cand mediul poros este saturat cu cu cel putin doua faze. Faptul ca prin mediul poros are loc curgerea unui singur fluid, nu însemneaza neaparat ca este o curgere omogena.
Curgerea 1D sau unidimensionala (unidirectionala): viteza miscarii este descrisa de o singura variabila spatiala;
Curgerea 2D sau bidirectionala (plana sau axial simetrica): viteza miscarii este descrisa de doua variabile spatiale;
Curgerea 3D sau tridimensionala (spatiala): viteza miscarii este descrisa de trei variabile spatiale;
Curgerea 3D variabil saturata, la densitate constanta: in acest caz, sunt doua faze : aer si lichid variabil saturate.
Fenomenul curgerii prin mediile poroase este foarte complex si poate fi evaluat numai pe cale indirecta, pe modele sau prin masurarea unor marimi macroscopice care descriu curgerea. Curgerea va putea fi abordata in doua moduri: la scara micro si la scara macro.
Miscarea fluidelor într-un mediu poros are loc ca urmare a actiunii a patru forte care pot intervin în procesul miscarii: motoare, de frecare, de interfata si de gravitatie.

## Slide 8: 2.2 Legi fenomenologice 2.2.1 Legea lui Darcy
Din punct de vedere microscopic îninteriorulmediuluiporos are loc o curgerefoartecomplicată care depinde de geometriamediului . De aceea se introduce o vitezămedie, viteza de curgereprinsecţiunea de arie Sa tubuluiumplut cu mediuporos. Astfel, încazulunidimensional, pentru un regim laminar de curgere, Darcy a stabilitlegăturadintredebitul specific q=Q/S numitşi flux de curgeresauviteza Darcy, şisarcinahidraulică:
(5)

## Slide 9: 2.2 Legi fenomenologice 2.2.1 Legea lui Darcy
Putem scrieecuaţiadiferenţială a curgerii:
(6)
Înformăvectorială, legealui Darcy se poatescrieastfel:
(7)
Pentrucazul tridimensional, vitezamedie se poatedefini cu ajutorulvolumuluielementarreprezentativ (VER). Astfel viteza de filtraţieva fi:
(8)
undeVfesteparteaVERocupată de fluid;

## Slide 10: 2.2.1 Legea lui Darcy
Se poatedefini şivitezaintrinsecămedie:
(9)
Deoarecemediulporosestesaturat cu fluid, Vf =Vpşiţinândcont de definiţiaporozităţii (n), se obţinelegaturaîntrevitezadarcianăşivitezaintrinsecă (relatiaDupuit-Forchheimer):
(10)
În cazultubuluiinclinat, legealui Darcy înformăvectorialăva fi:
(11)
Unde: se numeştepermeabilitate;
μ- vâscozitateadinamică a fluidului;

## Slide 11: 2.2.2 Ecuatia lui Richards
Ecuatiile curgerii in 3D variabil saturate sunt obtinute inserand legea lui Darcy in ecuatia de conservare a masei. Astfel, se obtine ecuatia generala a curgerii in medii poroase variabil saturate sau ecuatia lui Richard :
(12)
în care: C este capacitatea specifică de udare (specific moisture capacity)
Se- saturaţia efectivă
S- coeficientul de stocare
κ - tensorul de permeabilitate
η- vâscozitatea dinamică
kr- permeabilitatea relativă
ρf -densitatea fluidului
g- acceleraţia gravitaţională
D- cota pe verticală
Qs- debit volumic pe unitatea de mediu poros pentru sursa de fluid.
δt - coeficient de scalare opţional

## Slide 12: 3. MODELAREA CURGERII PRIN MEDII POROASE 3.1 Metode de abordare a modelarii
Abordarea determinista: in acest caz, componentele sistemului vor fi descrise cu ajutorul modelelor matematice care respecta principiul conservarii masei si principiul conservarii energiei. Astfel, se expliciteaza ecuatiile matematice ale fenomenului studiat, prin luarea în considerare a urmatoarelor aspecte:
- natura si caracteristicile mediului poros studiat,
- interactiunea lichid-solid;
- conditii de margine.
Aceste modele sunt de o mare varietate, incepand de la modele globale (nedistribuite in spatiu) – care exprima numai bilanturi globale, pana la modele distribuite spatial – care descriu comportamentul sistemului cu ajutorul ecuatiilor cu derivate partiale, care sunt rezolvate cu metode numerice.
Legea lui Darcy permite din punct de vedere teoretic, calcularea vitezelor lichidului în mediul poros. Aceasta abordare prezinta urmatoarele dezavantaje:

## Slide 13: 3. MODELAREA CURGERII PRIN MEDII POROASE 3.1 Metode de abordare a modelarii
- În cazul fenomenului de transfer al poluantilor în sol, fenomen ce implica un aport suplimentar de ecuatii a caror integrare unitara nu este simpla;
- Scara de modelare, în cazul în care modelul se valideaza cu experiente de laborator, este foarte importanta, pentru ca este aproape imposibil a se garanta ca experientele de laborator se repeta la aceeasi scara în natura;
- Uneori este foarte dificil a cunoaste toti parametrii care intra în ecuatie;
- Rezolvarea numerica a unui model determinist poate duce la aproximari prea mari;
- Daca scrierea determinista este foarte detaliata, ea nu poate fi generalizata pentru a fi folosita si la alte cazuri.
Cu toate acestea, aceasta modelare este foarte buna în cazul în care se pune problema cuantificarii unor fenomene ale sistemului studiat si de aceea ea reprezinta un instrument de cercetare util pentru studiul curgerii în subteran.
La ora actuala cele mai multe programe existente în oferta de specialitate se bazeaza pe acest tip de modele.

## Slide 14: 3.1 Metode de abordare a modelarii
Abordarea statistica: un mediu poros natural (mediile subterane) are un mare grad de neomogeneitate si nu se pot stabili caracteristicile lui in mod determinist. Evaluarea acestor caracteristici se va face utilizand metode statistice aplicate masurarilor multisuport: punctuale, lineare (prin foraj), pe suprafete (prin analiza interfetelor). Pentru obtinerea modelului numeric al terenului se vor folosi metode de interpolare.
Abordare de tip cutie neagra: in acest tip de abordare, se foloseste asa numita tehnica bazata pe retele neuronale, care utilizeaza un set de date de intrare si de iesire observate si determina relatia de legatura între acestea, relatie pe care o aplica ulterior pentru modelul luat în calcul. Modelarea este redusa de fapt, la cea mai simpla relatie posibila, neexistând relatii fenomenologice, geometrie sau conditii la limita de îndeplinit. Acest tip de modelare nu este deocamdata folosit pentru curgerea apei în medii subterane, datorita numarului mare de parametrii experimentali necesari pentru calibrarea modelului.
Abordarea stohastica: Proprietatile fizico-mecanice ale unui mediu poros prezinta mari fluctuatii
în timp si spatiu si de aceea si parametrii care trebuie studiati pentru descrierea fenomenelor de transport a
poluantilor prezinta aceste fluctuatii.
Fenomenele de transport si de transfer de poluanti într-un mediu poros sunt considerate posibil a fi cuantificate prin modele stohastic. De exemplu în cazul legii lui Darcy, conductivitatea hidraulica ς a mediului natural poate fi considerata ca un proces stohastic. Din aceasta ecuatie va rezulta viteza de curgere prin pori, deci ea la rândul ei este un proces stohastic.
O alta metoda de modelare stohastica este cea a functiilor de transfer, care au rolul de a stabili o relatie stohastica între un semnal de intrare si ceea ce rezulta la iesirea din sistem (din mediul poros
traversat), astfel, se poate nota: Qc- debitul de iesire din mediul poros si cu Qi- cel de intrare;

## Slide 15: 3.2. Modele si programe existente
Exista douatipuri de modele, modelechimicesimodelehidrologice(studiaza evolutiadebitelor, a infiltratiilor într-un bazin). Modelele hidrologice se bazeazapeurmatoareaecuatie de continuitate:
(13)
precum sipelegile de comportare a bazinuluihidrografic care se definescprintr-o functie de legaturaîntrecantitatea de apaacumulataîn sol, S, cantitatea de apainfiltrata, I, sidebitul de apatranzitoriu Q sub forma:
(14)
Modelehidrologiceintervinînstudiul de impact al poluantilor asupra solului, cu ocazia transferarii poluantilor in sol de catre ploi.
Geochimiasolurilorpune încafoartemulteproblememodelariimatematice. Programele de calcul din acestdomeniusuntîncaputinesiiauînconsiderarecalculetermodinamice de echilibrare a solutiilor care vin în contact cu rocile.
Modelul MIKE SHE -esterealizat de catre Danish Hydraulic Institute. Modelulestehidrologic care simuleazamiscareaapeisi a transferuluipoluantilorînbazinehidrografice. Acest soft are un modul central MIKE SHE WM care simuleazamiscareaapeisi la care pot fi adaugate module specifice cum ar fi:
- MIKE SHE AD pentrumodelareaconvectieidispersieipoluantilordizolvati;
- MIKE SHE GC pentrumodelareaproceselorgeochimice;
- MIKE SHE SE pentrumodelareaeroziuniisolului;
- MIKE SHE IRpentrumodelareairigatiilor.

## Slide 16: 3.2. Modele si programe existente
Modelul MODFLOW : un program de calcul în diferente finite pentru rezolvarea curgerii în subteran în 3D (trei dimensiuni). La acest modul principal i se pot atasa diferite alte module care sunt pentru generarea transportului de particule (PMPATH), transportul de solutii (MT3D) utilizeaza la rezolvarea ecuatiei diferentiale a conventiei-dispersiei elementele hibride Euleriene si Lagrangiene. În plus acest program poate tine cont si de reactiile chimice care au loc în apele subterane.
Modelul MARTHE - realizat de catre BRGM pentru realizarea modelarii hidrodinamice si hidrodispersive a curgerii apei în medii poroase. Programul cuprinde: un modul de calcul hidrodinamic si dispersiv un modul de preparare, gestiune si reprezentare grafica a datelor si rezultatelor modelarii Avantajul folosirii acestui program este acela ca acopera diferite domenii cum sunt gestiunea acviferelor, ingineria mediului în ceea ce priveste transportul poluantilor, depozitarea subterana a deseurilor industriale, exploatari miniere, etc.
Alte modele
DEDALE 3D care a fost creat de Laboratorul de Hidraulica Francez (LHF) împreuna cu Centrul de Cercetari Hidraulice si al Structurilor (CRIS) Italia.
SIMUSCOP realizat de catre Institutul Francez de Petrol, BURGEAP si de societatea italiana Grup ENI care a realizat interfata.
LEACHMP realizat de catre New Zork State College of Agriculture si Life Science Cornell University, USA.
Exista în literatura de specialitate înca multe alte modele, lucrarea de fata propunându-si sa faca o prezentare a celor care sunt cele mai raspândite si implicit prin aceasta, cele mai testate modele matematice la ora actuala.

## Slide 17: 3.3. Alegerea variantei de modelare
Ecuatiile ce descriu procesele hidrodinamice si de transport pot fi rezolvate utilizând modele analitice sau numerice.
Modelele analitice opereaza cu solutii functionale fixe, au avantajul de a fi exacte, dar sunt aplicabile pentru solutionarea unui numar limitat de probleme. Solutionarea pe cale analitica a ecuatiilor impune simplificarea formei si extinderii structurii.
Modelele numerice sunt capabile sa rezolve ecuatii complexe ce caracterizeaza spectrul hidrodinamic al curgerii si transportul poluantilor. Modelele numerice folosesc aproximari pentru a rezolva ecuatiile diferentiale ce descriu curgerea apei subterane si transportul în solutie.
• Aproximarea prin metoda elementului finit – structura spatiala studiata este împartita în elemente finite (de ex.: triunghiuri). Elementul finit este caracterizat prin:
• dezvoltarea dimensionala (1D, 2D, 3D);
• numar de noduri;
• functia de interpolare asociata
• Aproximarea prin metoda diferentelor finite – presupune discretizarea structurii cu o retea rectangulara (2D sau 3D), fiecare nod al retelei fiind caracterizat de o valoare a parametrului. În cazul metodei diferentelor finite, domeniul de integrare coincide cu reteaua de discretizare, în fiecare nod al retelei avem o valoare a parametrilor, aceasta fiind necunoscuta în spatiul dintre noduri. De al un element la altul al retelei, variatia este discontinua.
În cazul metodei elementului finit domeniul de integrare este diferit de reteaua de discretizare. Valoarea parametrilor este variabila în interiorul domeniului de integrare iar variatia este continua. Spre deosebire de metoda diferentelor finite, în acest caz valoarea unui arametru poate fi calculata în orice punct al domeniului de integrare al ecuatiei.

## Slide 18: 3.4. Modele matematice utilizate la ora actuala
Ecuaţia Brinkman pentru curgeri rapide în medii poroase;
Legea lui Darcy pentru curgeri cu viteze scăzute în medii poroase;
Ecuaţia Richards pentru sisteme cu saturaţie variabilă.
Aceste modele sunt completate de modele de soluri:
van Genuchten
Brooks–Corey
Clapp–Hornberger

## Slide 19: 3.4. Modele matematice utilizate la ora actuala 3.4.1 Model de rezolvare numerica a ecuaţiei lui Richards
(15 )
În această ecuaţie κs este permeabilitatea intrinsecă iar Ks este conductivitatea hidraulică de saturaţie respectiv Ar este tensorul rapoartelor de anisotopie..
Volumul fracţiunii de fluid θ, variază cu Hp.
(16)
Coeficienţii ecuaţiei C, Se, şi kr variază în funcţie de θ and Hp şi devin constanţi cănd sistemul ajunge la saturaţie.
(17)
(18)

## Slide 20: 3.4. Modele matematice utilizate la ora actuala 3.4.1 Model de rezolvare numerica a ecuaţiei lui Richards
Indiferent dacă sistemul este saturat sau nu acesta depinde de Hp.
Dacă analiza este definită în funcţie de presiuni p, cantităţile sunt definite în modul următor:
(19)
(20)
Pentru analiza în funcţie de H
(21)
Iar pentru Hp definiţiile sunt:
(22)

## Slide 21: 3.4. Modele matematice utilizate la ora actuala 3.4.1 Model de rezolvare numerica a ecuaţiei lui Richards
Relaţiile retenţiei şi permeabilităţii Van Genuchten sunt definite în modul următor:
(23)
(24)

## Slide 22: 3.4.1 Model de rezolvare numerica a ecuaţiei lui Richards